A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ABE536 EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC

COMUNA BARCANESTI; STR.

MALINULUI; JUD. PRAHOVA

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001  W2G01A#        M           40.000

Cablu de energie electrica armat, cu

conductoare din aluminiu de 1KV, pozat

in sant pe pat de nisip, cu tractiune

manuala sectiunea pana la 4x16mmp, fara

obstacole sau cu greutatea specifica

pana la 1,1kg/m

001 4806658         M           41.000

CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 2X 16 U S

8778

001 6718400         BUC.         4.000

Eticheta din plumb pentru marcare

traseului de cable (200x20x2) FPb - 1

002 $16238          BUC.         1.000

BRANS.MONOFAZAT CU RACORD IN CABL

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

002  TSA16B1        M.C.        14.400

SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU

UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,

T.MIJLOCIU

>>> componenta 002

002  TSD04A1        M.C.        10.800

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE

10CM GROS.T.NECOEZIV

>>> componenta 003

002  TSD04C1        M.C.         3.600

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE

20CM GROS.T.NECOEZIV

>>> componenta 004

002  W2H02A#        M           40.000

Profil pentru cable de 1KV cu strat

protector din nisip si banda din PVC pt.

cable - profil M

ABE536 pag    2

=================================================================

>>> componenta 005

002  W2G01A#        M           40.000

Cablu de energie electrica armat, cu

conductoare din aluminiu de 1KV, pozat

in sant pe pat de nisip, cu tractiune

manuala sectiunea pana la 4x16mmp, fara

obstacole sau cu greutatea specifica

pana la 1,1kg/m

>>> componenta 006

002 4806618         M           41.000

Cablu de energie de 1KV ACYY 2x16mmp

>>> componenta 007

002  W2G34A#        BUC.         2.000

Cap terminal uscat de interior pentru

cable de energie electrica din aluminiu

sau cupru cu izolatie din PVC cu

sectiunea pana la 35mmp pt. cablu armat

003 $16214          BUC.        12.000

ST.INT.BR.MONO/TRIF.TEAVA OL SMS

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

003  TSA17C2        M.C.         7.680

SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.

PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.

<2,5M,T.F.TARE

>>> componenta 002

003   CA02W1        M.C.         7.680

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII LA

CONSTRUCTII INGINERESTI CU UN VOLUM <8MC

(STILPI LEA)

>>> componenta 003

003 2100933         M.C.         7.680

BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622

>>> componenta 004

003  W2A15A#        BUC.        12.000

Stalp pentru bransament din teava de

otel, montat manual in fundatie burata

in teren normal

>>> componenta 005

003 6500947         BUC.        12.000

STILP TEAVA OL.37 L=10 M 133X 4 MM PT.

IL.PUBL.

>>> componenta 006

003  TRA05A35       TONA         2.280

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE

CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,

ETC) PE DIST DE 35

ABE536 pag    3

=================================================================

>>> componenta 007

003 AUT6751         ORA         12.000

AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=

5,5M

004  W2F02A#        BUC.        12.000

Corp de iluminat stradal pt. lampa cu

vapori de mercur sau sodiu montat pe

stalpi cu platforma ridicatoare cu brat

004 5104021         BUC.        12.000

Corp de iluminat rutier Malaga SGS 102/

250

005  W2F06A#        BUC.        12.000

Dispozitiv din carja si cu bratari

pentru fixarea corpurilor de iluminat,

inclusiv conductoarele, pe stalp de

metal, dispozitivul fiind format din 1

carja mica cu 2 bratari simple montat cu

scara manuala

005 6311695         BUC.        12.000

CIRJA MICA DIN TEAVA OTEL LAM.LA CALD D=

42X3MM;L=1,10M

005 6311805         BUC.        24.000

Bratara zincata simpla pentru carja mica

pe stalp de metal de 9m

006  W2C05A#        100 M.       4.500

Fascicol de conductoare izolate

torsadate, montate cu derulare manuala,

pe stalpi cu greutatea specifica pana la

1kg/m: TYIR - 50+2x16; - 50+2x25; - 50+

3x16; - 50+3x25; - 50+3x35;- 50+3x16+16;

- 50+3x25+16;- 50+3x35+16;- 50+3x16+2x16

- 50+3x

006 4832073         M          467.100

CONDUCTOR AL. T YIR 16X 25

007 $16245          BUC.         1.000

PRIZA ARTIF.LEG.LA PAMANT 4 OHMI

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

007 W1MN13A#        KG          15.000

Banda din otel zincata pentru priza de

legare la pamant montata in teren normal

>>> componenta 002

007 W1MN14A#        M           18.000

Electrod din teava de otel zincata

pentru legare la pamant montat in teren

normal

ABE536 pag    4

=================================================================

>>> componenta 003

007 7319522         M           18.360

Electrod teava zincata 57x4

>>> componenta 004

007 3701413         KG          15.000

BANDA OTEL 40X4 ZN

>>> componenta 005

007 W1MN15A#        BUC.        12.000

Imbinarea prizei de legare la pamant cu

suruburi galvanizate

008   XA01RON       LEI.

DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON

Intocmit,                      Verificat,